AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

| Produktets form | : | Stoffblandinger |
| --- | --- | --- |
| Handelsnavn | : | POWAIR PENETRATOR |

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

| Hovedbrukskategori | : | Industriell bruk,Profesjonell bruk,Bruk av forbrukere |
| --- | --- | --- |
| Bruk av stoffet/blandingen | : | Odør Nøytralisator |

1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

| Leverandør Odorchem Manufacturing Corp. Unit #1 – 9790 190th St. Surrey, BC V4N 3M9 T +1 604 942 7880, - F +1 604 608 2980 info@odorchem.com - www.pow-air.com | Distributør Mariner Packaging Co. Ltd. Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside Industrial Estate DN31 2TG Grimsby - United Kingdom T 44 1472 242 244 www.powair.co.uk |
| --- | --- |

1.4. Nødtelefonnummer

| Land | Organisasjon/Firma | Adresse | Nødtelefon | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norge | Giftinformasjonen Helsedirektoratet | P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo | +47 22 591300 |  |

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra merking til visningEkstra klassifisering(er) til visning

Merking ikke nødvendig

2.3. Andre farer

PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrevet

vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrevet

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

| Navn | Produktidentifikator | % | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacillus subtilis | (CAS-nr) 68038-70-0 (EU nr) 614-244-6 | < 10 | Ikke klassifisert |

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| FØRSTEHJELP generell | : | Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person. Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten). |
| --- | --- | --- |
| FØRSTEHJELP etter innånding | : | Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag. |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt | : | Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt | : | Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| FØRSTEHJELP etter svelging | : | Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag. |

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

| Symptomer/virkninger | : | Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. |
| --- | --- | --- |

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

| Egnede brannslukningsmiddler | : | Skum. Tørt pulver. Karbondioksid. Vannstøv. Sand. |
| --- | --- | --- |
| Uegnet slukningsmiddel | : | Ikke bruk en sterk vannstrøm. |

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

| Brannfare | : | Ikke antennelig. |
| --- | --- | --- |
| Eksplosjonsfare | : | Ikke eksplosiv. |

5.3. Råd til brannmannskaper

| Brannslukkingsinstruksjoner | : | Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. |
| --- | --- | --- |
| Beskyttelse under brannslukking | : | Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. |

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| Alminnelige forholdsregler | : | Absorber spill for å hindre materiell skade. |
| --- | --- | --- |

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

| Nødsprosedyrer | : | Hold unødvendig personale unna. |
| --- | --- | --- |

6.1.2. For nødhjelpspersonell

| Verneutstyr | : | Skaff rengjøringspersonalet et egnet verneutstyr. |
| --- | --- | --- |
| Nødsprosedyrer | : | Luft området. |

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

| Rengjøringsmetoder | : | Absorber utspilt væske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp spill. |
| --- | --- | --- |

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se seksjonene 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

| Forsiktighetsregler for sikker håndtering | : | Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp |
| --- | --- | --- |

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

| Oppbevaringsbetingelser | : | Lagres bare i opprinnelig container på kjølig, godt ventilert sted. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. |
| --- | --- | --- |
| Uforenlige produkter | : | Sterke alkalier. Sterke syrer. |
| Uforenlige materialer | : | Antennelseskilder. Direkte solstråler. |

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

Personlig verneutstyr:

Unngå all unødvendig eksponering.

Håndvern:

Ved gjentatt eller langvarig hudkontakt, bruk hansker

Øyebeskyttelse:

Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller

Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

Andre opplysninger:

Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Form | : | Væske |
| --- | --- | --- |
| Farge | : | Stråfarget. Kremfarget. Beige. |
| Lukt | : | Parfymer, velduftende produkter. |
| Luktterskel | : | Ingen data tilgjengelige |
| pH | : | Ingen data tilgjengelige |
| Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) | : | Ingen data tilgjengelige |
| Smeltepunkt | : | Ingen data tilgjengelige |
| Frysepunkt | : | Ingen data tilgjengelige |
| Kokepunkt | : | Ingen data tilgjengelige |
| Flammepunkt | : | Ingen data tilgjengelige |
| Selvantennelsestemperatur | : | Ingen data tilgjengelige |
| Nedbrytningstemperatur | : | Ingen data tilgjengelige |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : | Ikke brannfarlig. |
| Damptrykk | : | Ingen data tilgjengelige |
| Relativ damptetthet ved 20 °C | : | 1 |
| Relativ tetthet | : | Ingen data tilgjengelige |
| Løselighet | : | Oppløselig i vann. |
| Log Pow | : | Ingen data tilgjengelige |
| Viskositet, kinematisk | : | Ingen data tilgjengelige |
| Viskositet, dynamisk | : | Ingen data tilgjengelige |
| Eksplosive egenskaper | : | Ikke eksplosiv. |
| Brannfarlige egenskaper | : | Ikke okisderende. |
| Eksplosjonsgrenser | : | Ingen data tilgjengelige |

9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se punkt 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhold som skal unngås

Direkte solstråler. Ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer. Sterke alkalier.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid. Karbondioksid.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

| Akutt toksisitet | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| --- | --- | --- |

| Hudetsing/hudirritasjon | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| --- | --- | --- |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| Kreftframkallende egenskap | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |

| Giftighet for reproduksjon | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| --- | --- | --- |

| STOT – enkelteksponering | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| --- | --- | --- |

| STOT – gjentatt eksponering | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| --- | --- | --- |

| Aspirasjonsfare | : | Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) |
| --- | --- | --- |

| Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer | : | Inneholder ikke komponenter klassifisert som farlig. |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

| Økologi - generell | : | Inneholder ikke stoffer som er klassifisert som "miljøfarlige". |
| --- | --- | --- |

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| POWAIR PENETRATOR |
| --- |
| Persistens og nedbrytbarhet | Ikke etablert. |

12.3. Bioakkumuleringsevne

| POWAIR PENETRATOR |
| --- |
| Bioakkumuleringsevne | Ikke etablert. |

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

POWAIR PENETRATOR

PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrevet

vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrevet

12.6. Andre skadevirkninger

| Ytterligere informasjon | : | Unngå utslipp til miljøet. |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

| Regional lovgivning (avfall) | : | Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter. |
| --- | --- | --- |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : | Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. |
| Økologi - avfallsstoffer | : | Unngå utslipp til miljøet. |

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. FN-nummer |
| Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn |
| Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.3. Transportfareklasse(r) |
| Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.4. Emballasjegruppe |
| Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| 14.5. Miljøfarer |
| Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Vejtransport

Ikke regulert

Sjøfart

Ikke regulert

Luftfart

Ikke regulert

Vannveistransport

Ikke regulert

Jernbanetransport

Ikke regulert

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffet er ufarlig

AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Forkortelser og akronymer: |
| --- |
| ADN | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods |
| CLP | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger |
| IATA | Det internasjonale lufttransportforbund |
| IMDG | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods |
| PBT | Persistent, bioakkumulerende og giftig |
| REACH | Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 |
| RID | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane |
| SDS | Sikkerhetsdatablad |
| vPvB | Svært persistent og svært bioakkumulerende |

| Datakilder | : | EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. |
| --- | --- | --- |
| Råd om opplæring | : | Normal bruk av dette produktet omfatter bruk i samsvar med anvisningene på emballasjen. |
| Andre opplysninger | : | Ingen. |

Datablad EU (REACH Vedlegg II)

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet